## Slide 1: beECO Wirtschaftlichkeit von Mini- & Mikro-BHKW
29. Juni 2012
Dipl.-Ing. Daniel Glaser

## Slide 2: Inhalt
Von der Idee zur Gründung
  Wer sind wir?
  EXIST Gründerstipendium
  Flügge-Förderung
  GmbH-Gründung
Wirtschaftlichkeit von Mini- & Mikro-BHKW
  Was ist KWK?

## Slide 3: Das Team
B.Sc. Sebastian Hagl
Marketing & Finanzen
Bachelor: BWL (Controlling)
Alter: 25 Jahre
Dipl.-Ing. Stefan Adelhardt
Prokurist & Software
Diplom: IuK (Embedded Syst.)
Alter: 26 Jahre
Dipl.-Ing. Daniel Glaser
Geschäftsführer & Hardware
Diplom: EEI (Mikroelektronik)
Alter: 33 Jahre

## Slide 4: Firmensitz
beECO GmbH
Konrad-Zuse-Str. 3/5 Email: info@beeco.de
91056 Erlangen Web: www.beeco.de
Tel.: +49 9131 85 23357

## Slide 5: Historie von beECO

## Slide 6: Was ist KWK?
Kraft-Wärme-Kopplung
Nutzung des „Abfallprodukts“ Wärme
Gefördert durch das KWK-Gesetz
Energieträger
Wärme
Energiewandler
Kraft

## Slide 7: KWK-Schema
Typ. Wärmeabnehmer:
Schwimmbäder
Nah- & Fernwärmenetze

## Slide 8: Was ist ein BHKW?
Blockheizkraftwerk (meist Motorbetrieben)
hoher Wirkungsgrad (~90%)
Diesel-, Gas- oder Sterlingmotor, Turbine,…
Häufig mit thermischem Pufferspeicher
Elektr. Energie
Energieträger
Wärme
Krafterzeuger
(Motor, Turbine,…)
Generator

## Slide 9: Funktionsweise

## Slide 10: Funktionsweise

## Slide 11: Beispiel BHKW 230 kWel

## Slide 12: Beispiel BHKW 230 kWel

## Slide 13: Kostenrechnung

## Slide 14: Leitfaden

## Slide 15: Analyse Lastprofil H0
Einzelhaushalt wird nicht abgebildet  ungeeignet

## Slide 16: Analyse (automatisch)
Ein BHKW ist eine größere Investition  Vorbereitung
Strom- und Wärmebedarfsprofil ermitteln
Elektronische Helferlein sind sinnvoll (Datenlogger)
Man sollte ein Jahr Zeit mitbringen
50 €
60 €
40 €
www.elv.de

## Slide 17: Analyse (manuell)
Kostenlose Alternative zur automatischen Erfassung
„Kurzzeit“-Verbrauchsdaten müssen vorliegen
1 Monat ≈ 720 h  Durchschnittsleistung berechnen
Datum | ZS Gas | ZS Strom |  Gas |  Strom
1. Januar 2011 | 100.000 kWh | 20.000 kWh |  | -
1. Februar 2011 | 101.000 kWh | 20.500 kWh | 1.344 W | 672 W
1. Juli 2011 | 106.000 kWh | 22.000 kWh |  | 
1. August 2011 | 106.600 kWh | 22.300 kWh | 806 W | 403 W
1. Januar 2012 | 110.000 kWh | 24.000 kWh | 10.000 kWh | 4.000 kWh
 Brauchwasserbedarf: 806 W, Raumheizung: 537 W, Strom ø: 456 W

## Slide 18: BHKW-Dimensionierung
Auslegungsbeispiel:
0,1 Ppeak ≈ 100% Laufzeit, Ziel: > 70%  0,5 Ppeak
BHKW
Wärmeerzeugung
Spitzen-
lastkessel
Intervall-
Betrieb
Puffer

## Slide 19: BHKW-Auswahl
Herstellerangaben kritisch hinterfragen
Mini-BHKW sind oft (angepasste) Standard-Motoren

## Slide 20: BHKW-Anschaffung
* Komplettpaket !!!
Bezeichnung | Brennstoff | Pel | Pth | Preis | €/kWel
EE RaptorS | Pflanzenöl, Diesel | 6 kW | 12 kW | 17.000 € | 2.800 €
Lion PB (Otag) | Erd-/Flüssiggas | 2,2 kW | 16 kW | 16.000 € | 7.300 €
ecoPower 1.0 | Erdgas/Propan | 1,0 kW | 2,5 kW | 17.400 € | 17.400 €
ecoPower 3.0 | Erdgas/Propan | 3,0 kW | 8,0 kW | 18.000 € | 6.000 €
ecoPower 4.7 | Erdgas/Propan | 4,7 kW | 12,5 kW | 20.000 € | 4.300 €
SenerTec | Erd-/Flüssiggas | 1 kW | 6 + 18 kW | 14.500 € | 14.500 €
WhisperGen 2G* | Erd-/Flüssiggas | 1 kW | 8,3 kW | 12.268 €* | 12.268 €*
Leistungsbereich | Kosten | Kosten/Jahr
< 1kW | 7-15.000 €/kW | ~ 1.000 €/kW
~ 5 kW | ~ 4.000 €/kW | ~ 300 €/kW
> 50 kW | 400-2.000 €/kW | ~ 100 €/kW

## Slide 21: Motoren

## Slide 22: Variable Kosten und Ertrag
Wärmebedarf 10.000 kWh/a (200m², 50 kWh/m²a)
BHKW: Vaillant ecoPOWER 1.0, Preise: ESTW
Erdgas
Energiewandler
Strom
Wärme
5,85 ct/kWh
? ct/kWh

## Slide 23: Variable Kosten
Definition:
Variable Kosten entstehen in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage und verhalten sich proportional zur produzierten Menge.
Doppelte Wärmemenge = doppelter Gaseinsatz
Beispiele:
Brennstoffeinsatz
Motorenöl
Motorverschleiß/-austausch

## Slide 24: Variable Kosten
Variable Kosten sind größtenteils BHKW-unabhängig
Wartungsintervalle und Kosten einfach einrechnen
Posten | Menge | Betrag
Brennstoffkosten | 3,80 kWh | 22,24 ct
KWK-Vergütung | 1 kWh | -5,11 ct
Sonstige | ? | (?) 0 ct
Gesamtkosten |  | 17,13 ct

## Slide 25: Variable Kosten - Wartung
Beispiel Wartung:
Intervall: 8.000 h
Kosten: 1.000 €
El. BHKW-Leistung: 1 kW
Beispiel Motorverschleiß:
Intervall: 20.000 h
Kosten: 5.000 €
El. BHKW-Leistung: 10 kW

## Slide 26: Variable Kosten und Ertrag
Auswirkung der Eigennutzung der elektrischen Energie
100 % Eigenverbrauch | 
Stromkosten | 19,08 ct
Eigenerzeugung | -17,13 ct
Einsparung/Ertrag | 1,95 ct
Wärmepreis: -0,78 ct/kWh | 
0 % Eigenverbrauch | 
Erzeugungskosten | -17,13 ct
Erlös Strom | 4,51 ct
Erlös Netz | 1,00 ct
Kosten | -11,62 ct
Wärmepreis: 4,64 ct/kWh | 
ENA | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | %
VWP | 4,64 | 4,11 | 3,57 | 3,02 | 2,48 | 1,94 | 1,39 | 0,85 | 0,31 | -0,24 | -0,78 | ct/kWh

## Slide 27: Variable Energiekosten
Energieträger | VPE | €/VPE | HW kWh/VPE | BW kWh/VPE | HWK ct/kWh | BWK ct/kWh
Heizöl EL | Liter | 0,834 | 10 | 10,7 | 8,34 | 7,79
Erdgas | kWh | 0,064 | 0,9 | 1 | ~7,04 | 6,40
Holzpellets | kg | 0,205 | ~4,3 | ~4,8 | 4,78 | 4,27
Fernwärme | MWh | 63,14 | 1.000 |  | 6,31 | 
Wärmestrom | kWh | 0,156 | 1 |  | 15,6 | 
Fixkostenumlagen nicht enthalten

## Slide 28: Fixe Kosten
Definition:
Fixe Kosten entstehen unabhängig vom Betrieb der Anlage. Dies kann einmalige und wiederkehrende Kosten umfassen. Fixkosten werden auf die Lebensdauer der Anlage oder das entsprechende Zeitintervall umgelegt.
Beispiele:
Anschaffungskosten (BHKW, Puffer, Montage,…)
Grund(mehr)preis des Gas-/Stromanschlusses
Kalkulatorische Miete (Raumnutzung)

## Slide 29: Fixe Kosten
Max. Energiemenge 8766 kWh/(kW*a)
Beispiel: 1.000 €/(kW*a), SKZ: 0,5
  BHKW-Preis + Aufstellung + Inbetriebnahme …
Umlage/Auslastung | 50 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 %
Fixkosten (€/kW) | 1.000 |  |  |  | 
Energiemenge (kWh) | 4.383 | 6136 | 7.012 | 7.889 | 8.766
Umlage (ct/kWhel) | 22,81 | 16,30 | 14,26 | 12,68 | 11,41
Umlage (ct/kWhth) | 11,41 | 8,15 | 7,13 | 6,34 | 5,71

## Slide 30: Wärmekosten Variation
Wärmekosten über Auslastung und Stromeigennutzung

## Slide 31: Wärmekosten Variation
Wärmekosten über Auslastung und Stromeigennutzung

## Slide 32: Wärmekosten Spitzenlast
Spitzenlastkessel wandelt Gaseinsatz direkt in Wärme
Wirkungsgrad nahe 100%
Variable Wärmekosten = Gaspreis (inkl. Steuer)
Fixe Kosten werden auf Betriebsstunden über Lebensdauer umgelegt
höherer KWK-Anteil
Geringe Jahres-Betriebsstundenzahl
höhere Spitzenwärmekosten

## Slide 33: Wärmekosten Spitzenlast
Beispiel: Vaillant ecoTEC VC 196/3-5, 6-21 kW
Bezeichnung | SLK | Einzel | 
Anschaffung | 2.000 |  | €
Brennstoff | 6,4 |  | ct/kWh
Lebensdauer | 15 |  | Jahre
Jahreswärmebedarf | 2.000 | 10.000 | kWh
Lebensdauerwärmebedarf | 30.000 | 150.000 | kWh
Fixkostenumlage | 6,66 | 1,33 | ct/kWh
Gesamtkosten | 13,06 | 7,73 | ct/kWh

## Slide 34: Heizkosten Gesamtkosten
BHKW + SLK (inkl. Stromertrag):
Wärmebedarf: 18.000 kWh/a
BHKW-Heizkosten: 17,7 ct/kWh (16.000 kWh/a)
SLK-Heizkosten: 13,1 ct/kWh (2.000 kWh/a)
Gesamtkosten: 3094 €/a = 257 €/Monat
Gastherme:
Wärmebedarf: 18.000 kWh/a
Gastherme: 7,40 ct/kWh (18.000 kWh/a)
Gesamtkosten: 1332 €/a = 111 €/Monat

## Slide 35: Zusammenfassung
Genaue Kenntnis der eigenen Verbrauchsprofile
  Gas: Wenn Zähler vorhanden, einfach zu ermitteln
  Strom: Manuelle Analyse kann nur groben Anhaltspunkt liefern
    Sollte automatisiert ermittelt werden
Mikro-BHKW wirtschaftlich uninteressant
  Einfamilienhäuser müssen noch Preisverfall abwarten
Mini-BHKW können wirtschaftlich interessant sein
  Bei Mehrfamilienhäusern oder „Nachbar-Genossenschaften“
  Im gewerblichen Umfeld mit rel. hohen Wärme- & Strombedarf
Fazit: Größer ist besser, möglichst selbst verbrauchen